公告附件：

危险品运输车采购项目

竞争性谈判文件

安徽方圆机电股份有限公司

二○一八年五月

# 一、投标人须知

| 招标编号 | 2018SB005 | *发布日期 | 2018年5月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 危险品运输车采购项目 |
| 招标人 | 安徽方圆机电股份有限公司 |
| 招标范围 | 按照招标文件规定的技术要求提供1t危险品运输车1辆，将设备运输至招标人指定的收货地址，并保证设备的完好性，提供调试、技术协助及售后等服务。货物运送前的风险责任由中标人负责，货物交付后的保管责任由招标人承担（自交接签字之日起）。 |
| 招标货物型号、规格及数量 | 1t危险品运输车1辆 |
| 货物验收质量标准 | 满足GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB 13392-2005《道路运输危险货物车辆标志》、科工爆［2001］156号《爆破器材运输车安全技术条件》、GB 20300-2006《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》、GB 21668-2008《危险货物运输车辆结构要求》等相关国家标准要求；提供出厂合格证。 |
| 其他技术要求 | 1、车辆条件可装载GB 6944-2012中规定的1.1项危险品； 2、车辆额定载质量：0.8t～1.5t； 3、驾驶室准乘人数：≥2人； 4、箱体容积：10m³～16 m³； 5、燃料类型：柴油； 6、发动机排放标准：国Ⅴ； 7、车辆底盘：危险品车辆专用底盘； 8、箱体外蒙板采用金属材质，并且采取防腐防锈措施，箱体无侧门； 9、箱体底板采取防腐防锈措施； 10、驾驶室门锁开启便利； 11、车辆标识待双方签订合同时一并确定。 |
| 交货期 | 合同签订生效之日起，三十个日历日内交货 | *质保期 | 底盘质保按底盘生产厂家质保，箱体质保1年 |
| 付款方式 | （1）合同签订生效后，买方向卖方支付合同总金额30%的预付款；（2）车辆经验收合格，卖方向买方提供全额增值税发票后，买方支付合同总金额的70%。 |
| 其他要求 | 1、投标报价应包括投标人为履行合同规定的全部中标义务而发生的符合技术标准要求的货物的设计制造、包装、运输、保险、安装及售前售后等伴随服务、备品备件和专用工具费等全部费用（含利润和税金）。 2、中标人提供的货物应符合国家标准、行业标准，如提供的货物属特许、专营的应提供合法的许可证，故意隐瞒造成损失应自行承担相应责任。 3、中标人提供的货物（包括零部件）必须是经检验合格、全新原装的产品。产品或其包装上应有合法标识。 4、中标人须保障招标人在中国境内使用的货物、服务及其部分不受到第三方关于侵犯专利权、软件著作权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 5、在验收前由中标人根据需要办理各项保险。中标人应充分考虑在项目最终验收并移交业主方以前可能发生的潜在各类风险，并自行办理相关人员保险。 6、中标人所提供的货物若出现但不仅限于以下情况：不具备产品使用性能；不符合产品标准；不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；存在明显缺陷，按有关规定应召回的；车辆无法在甲方所在地上牌。中标人应负责更换，招标人视情节轻重有权终止合同。 7、违约： （1）中标人延期交货的，中标人应向招标人支付每日合同金额的3%违约金，此违约金以合同总额的10%为上限。如在达到最高限额后仍不能交货的，招标人有权终止合同，中标人除应退还已收全部款项并支付违约金外，还应赔偿招标人因此而遭受的损失。 （2）中标人所供货物的规格型号、质量不符合合同约定的，招标人有权要求中标人限期更换。同时中标人应向招标人支付每日合同金额3%的延期交货违约金。更换期限为中标人收到招标人通知 5 个工作日内。更换次数超过贰次，招标人有权拒收货物终止合同，中标人除应退还已收全部款项并支付违约金外，还应赔偿招标人因此而遭受的损失。 （3）招标人于交货期无正当理由拒收货物的，招标人应向中标方偿付合同金额3%的违约金。中标有权请求公证机关在场作证，并将货物清单留置。 （4）履约过程中，招标人与中标人应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方可向招标人所在地人民法院提出诉讼解决。 |
| 招标方式 | 公开 | *资格审查方式 | 资格后审 |
| 投标人数量 | 不限制投标人数量 |
| 投标人资质 | （1）具有独立法人资格的制造商或代理商。 （2）制造商营业执照经营范围应包含生产、销售爆破器材运输车；代理商需取得制造商授权，且其经营范围满足本项目需求； （3）制造商生产的爆破器材运输车需通过公安部认证，具备《检验报告》； （4）所投车辆需通过国家强制3C认证及车辆公告认证。 |
| 联合体投标 | 不接受 |
| 投标文件递交截止时间 | 2018年5月13日下午5：30 时止（北京时间） |
| 投标文件递交地点 | 安徽方圆机电股份有限公司(安徽省蚌埠市中粮大道1155号)投资管理部。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 |
| 投标保证金 | 不适用 |
| 投标有效期 | 开标后60个日历日。在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 |
| 投标文件份数 | 正本 1 份,副本 1 份 |
| 开标时间 | 由招标人确定，不召开开标会。 |
| 评标委员会的组建及 | 评标委员会由招标人按照内部管理程序组成，人数为5人及以上单数。 |
| 评标流程和评标标准 | 本次招标采用“综合评标法”。 评标工作程序：评标准备(投标文件形式审查(评标汇总（确定中标候选人顺序）(评标结论（形成评标情况报告）(定标。 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐第一、二中标候选人。 |
| 投标文件组成 | 1.投标报价函； 2.法人代表授权书； 3.营业执照； 4.销售授权； 5.投标货物主要技术指标及说明； 6.备品备件清单 7.货物制造商和/或经销商基本情况说明； 8.同类产品销售业绩； 9.售后服务及质保说明； 10.其他材料。 |
| 投标文件制作 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 招标控制价 | 本次招标控制价15万元，超过控制价的其投标将被否决。 |
| 发布公告媒介 | 安徽方圆机电股份有限公司网站（www.fangyuanjd.cn） |
| 特别提醒 |
| 1．投标人应实质响应交货期、付款方式、质保期等要求，否则将造成废标。 2．投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 3．参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 4．本公告的解释权在招标人。 |
| 投标文件递交部门联系人及联系电话：张伟/0552-4922973 |

# 二、评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分细化内容 |
| --- | --- | --- |
| （一）形式审查 |
| 1 | 投标人资质 | 投标人必须投标人须知中的资质要求。 |
| 2 | 商务条款响应性 | 投标人应实质响应交货期、付款方式、质保期等要求，否则将造成投标无效。 |
| 3 | 技术要求响应性 | 满足投标人须知中的技术要求。 |
| （二）商务、技术部分（50分） |
| 1 | 技术规格参数描述情况（5分） | 投标人对所投货物描述清晰的得5分，其余综合评审得分。 若所投货物的相关技术规格参数或关键技术规格参数的描述含糊、不具体的，本项不得分，例如采用如下说法：车辆底盘采用符合/满足/达到国家标准要求。 |
| 2 | 技术规格参数（15分） | 横向比较投标人所提供的货物技术规格参数，对每位投标人的货物技术规格参数进行综合评审得分，关键/主要技术规格参数在所有投标人中最优的得2分/项，一般技术规格参数在所有投标人中最优的得1分/项。本项最多得15分。 |
| 3 | 售后服务说明（5分） | 横向比较投标人提供的售后服务，较好的得3-5分，其他的综合评审得分。 |
| 4 | 质保期（15分） | 1、底盘质保：投标人对生产厂家的底盘质保做了详细说明的得3分，仅为“底盘质保按底盘生产厂家质保”此类描述的不得分。 2、箱体质保：在质保1年的基础上每增加1年得2分，本项最多得4分。 3、其他关键部位质保：投标人每提供一项其他关键部位质保说明，内容详细、质保时间明确且质保要素基本齐全的得2分，本项最多得6分。 4、横向比较投标人的所有质保承诺，最优的得2分，其他不得分。 |
| 5 | 同类产品业绩（10分） | 每提供一项危险品运输车供货合同的得1分，最多得5分。 若所提供的合同附有已履约完成的有关证明材料，每提供1项得1分，最多得5分。合同已履约完成的有关证明材料可以是买方出具的验收证明或付款结算证明等有效证明材料。 |
| （三）价格部分（50分） |
| 有效投标报价的算术平均值为基准价，每高于基准价的1%，扣1分，每低于基准价的1%，扣0.5分。 投标报价<基准价的，报价得分=55-∣报价/基准价-1∣*100*0.5 投标报价>基准价的，报价得分=55-∣报价/基准价-1∣*100*1 基准价、投标报价及计算后的价格得分均取小数点后2位，第三位小数四舍五入。 |

正本/副本

危险品运输车采购项目投标文件

投标单位（盖章）：

日期：  年  月  日

1 投标报价函

致：安徽方圆机电股份有限公司

1.我方已仔细研究了危险品运输车采购项目（招标编号：2018SB005）竞争性谈判招标文件的全部内容，我公司愿意以人民币（大写）                 元（￥         元）进行供货，交货期为自合同签订生效之日起       个日历日内完成设备的供货及调试，承诺按招标文件规定的合同条款履行合同。

2.我方承诺投标有效期  60  日历日，在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.我方完全理解你单位不负担我们的任何投标费用。

4.我方完全响应招标文件中提出的付款方式及质保期要求。

5.如我方中标：我方承诺在规定的期限内与你方签订合同。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．              （其它补充说明）。

投  标  人：                   （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或委托代理人：            （签名）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期：    年    月    日

2 法人代表授权书

安徽方圆机电股份有限公司：

（投标人全称）法人代表授权          （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵处组织的                  项目（招标编号            ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

附：

投标人代表姓名：                           （签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

法定代表人（或单位负责人）身份证复印件

3营业执照

投标人需提供企业营业执照（复印件并加盖投标单位红章）

4销售授权

代理商需取得制造商授权的销售授权书（复印件加盖投标单位红章）

5 投标货物主要技术指标及说明

投标人名称：             招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能、配置、技术参数、技术标准说明： |

投标单位（公章）：                 全权代表（签名）：

6 备品备件清单

投标人名称：             招标编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：                 全权代表（签名）：

7 货物制造商和/或经销商基本情况说明

投标人名称：             招标编号：

可另附企业简介说明。

投标单位（公章）：                 全权代表（签名）：

8 同业产品销售业绩

（所提供的复印件需加盖投标单位公章）

9 售后服务及质保说明

投标人名称：             招标编号：

投标单位（公章）：                 全权代表（签名）：

10 其他材料

包括但不仅限于：检验报告、车辆公告认证等