安徽方圆机电股份有限公司

企业环境报告书

2019年2月16日

根据重点监控企业自行监测及信息相关规定要求，现予以公布安徽方圆机电股份有限公司2018年度企业环境报告书。

一、公司概况

安徽方圆机电股份有限公司是由原安徽省江北机械厂改制后新成立的股份制企业。1966年，按照“靠山、隐蔽、分散”的战略部署创建该企业，原址位于大别山革命老区---霍山县境内。随着国家经济政策的调整，于1996年整体搬迁到环境优美的蚌埠市高新技术产业开发区。2006年12月，改制创立安徽方圆机电股份有限公司。公司隶属于安徽军工集团，是全国保留的十四家地方军工企业之一，高新技术企业，安徽省产学研联合示范企业、省级创新型示范企业，我国单兵系列武器研制生产的重点企业。

公司位于中粮大道1155号，公司东临中粮大道；南临兴华路，兴华路南山香家园；北临兴中路，与蚌埠时代塑业有限公司相邻；西接山香孵化园。

二、全年自行监测情况

1、土壤现状监测

1.1监测点布设

公司委托山东恒诚检测科技有限公司按照国家相关规范标准，在公司表面处理工房周边布设3个监测点位。

1.2监测频率及采样深度

每年监测1次，每个采样点位取0-20cm深度土壤样品。

1.3执行排放标准

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地管制值。

1.4监测结果

| 检测项目 | 检测点位及结果 |
| --- | --- |
|  | 车间东边 | 车间中部 | 车间西边 |
|  | 0-20cm | 0-20cm | 0-20cm |
| pH （无量纲） | 7.78 | 7.79 | 8.20 |
| 镉(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅(mg/kg ) | 24.4 | 17.4 | 38.7 |
| 铬(mg/kg) | 65 | 103 | 142 |
| 铜(mg/kg) | 26 | 23 | 34 |
| 锌(mg/kg) | 65.0 | 89.4 | 354 |
| 镍(mg/kg) | 7 | 10 | 12 |
| 汞(mg/kg) | 0.091 | 0.116 | 0.077 |
| 砷(mg/kg) | 8.57 | 9.30 | 10.7 |
| 锰(mg/kg) | 688 | 759 | 386 |
| 钴(mg/kg) | 13.4 | 13.8 | 10.7 |
| 硒(mg/kg) | 0.18 | 0.27 | 0.13 |
| 钒(mg/kg) | 82.2 | 89.2 | 78.2 |
| 锑(mg/kg) | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| 铊(mg/kg) | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| 铍(mg/kg) | 2.25 | 2.40 | 2.37 |
| 钼(mg/kg) | 5.19 | 0.47 | 0.64 |

经监测，公司用地土壤污染物检测含量未超过第二类用地管制值。

2、地下水现状监测

2.1监测点布设

公司委托山东恒诚检测科技有限公司按照国家相关规范标准，在公司布设1个监测点位。

2.2监测频率

每年监测1次。

2.3执行标准

《地下水质量标准（试行）》（GB/T14848-2017）。

2.4监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.57 |
| 化学需氧量（mg/L） | 未检出 |
| 氨氮（mg/L） | 0.19 |
| 石油类（mg/L） | 未检出 |
| 铜（μg/L） | 未检出 |
| 氰化物（mg/L） | 未检出 |
| 镍（μg/L） | 未检出 |
| 铬（六价）（mg/L） | 未检出 |

经监测，公司污染物排放未造成地下水体污染。

3、废水排放监测

3.1监测点布设

公司排放废水为表面处理废水，主要生产工艺镀铜、镀锌、清洗等，污染物主要是铜、锌、铬等重金属，废水经管道流入污水处理站，处理后排放，排放规律为间断性排放。

污水处理站总排口布设1个监测点位。

3.2监测频率

公司设置水质检测员1名，定期开展水质检测仪；委托安徽宏远职业卫生技术服务有限公司监测1次。

3.3执行排放标准

《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。

3.4监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| pH | 7.24 |
| 氨氮（mg/L） | 2.4 |
| 化学需氧量（mg/L） | 20.1 |
| 总铬（mg/L） | 0.57 |
| 六价铬（mg/L） | 0.01 |
| 总氰化合物（mg/L） | 0.09 |
| 总铜（mg/L） | 0.11 |
| 总锌（mg/L） | 0.1 |

经监测，公司废水污染物检测含量未超过排放限值。

4厂界环境噪声

4.1监测点布设

公司主要噪声源是机械加工，布设了厂界东、南、西、北4个点位。

4.2监测频率

委托安徽宏远职业卫生技术服务有限公司手工监测1次。

4.3执行排放标准

执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声排放限值。

4.4监测结果

| 检测点位 | 昼间dB(A) |
| --- | --- |
| 东厂界外1米处 | 62.5 |
| 南厂界外1米处 | 61.3 |
| 西厂界外1米处 | 59.8 |
| 北厂界外1米处 | 60.0 |

经监测，公司厂界噪声未超过排放限值。

三、危险废物基本情况

2018年度产生HW49其他废物12.85吨、HW08废矿物油7.02吨、HW17表面处理废物2.14吨、HW13废涂料0.43吨。

公司与安徽浩悦环境科技有限责任公司、蚌埠市润诚润滑油科技有限公司签订了危废处理合同。委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置HW49其他废物1.69吨。